氢氧化钠浓度与密度测试仪DA-300SH、DE-120SH

本系列密度与浓度测试仪是Dahometer品牌基于多年密度测量技术下，通过功能简化，优化结构，强化实用，推出的一款全新系列产品；采用德国原装进口传感器，具有测量重复性好，精度高，操作简单……等特点；测量过程仅需5秒，即可显示氢氧化钠NaOH浓度值、波美度、密度值。

应用行业：

广泛应用于氢氧化钠上游生产商、下游氢氧化钠采购商、造纸、肥皂、染料、人造丝、炼铝、炼钨、染料、塑料、药剂、石油精制、棉织品生产、煤焦油产物的提纯、食品加工、木材加工、机械工业、研究实验单位……等行业。

特点与优点：

- 数字直接显示氢氧化钠浓度

- 快检，性能优异，实用性强

- 比滴定法快，任何人可轻易操作

- 没有烦琐的测量步骤，易于清洗

- 可测量20℃或其它温度状态下浓度

- 其它两种成分组成的混合溶液浓度皆可测量

- 具有4个浓度测量模式

- 具有空气浮力误差补偿功能

- 具有砝码体积热膨胀误差系数补偿功能

- 提供三年品质保障服务

操作方法：

1、在显示0.000状态下，将盛有样品的测量杯放于测量放置板上

2、将标准砝码浸没在样品中并用挂钩悬挂于测量架中央，显示即为氢氧化钠浓度，标示符号指向S2

技术指标:

| 品牌 | Daho Meter『达宏美拓』 |
| --- | --- |
| 型号 | DA-300SH | DE-120SH |
| 浓度精度 | 0.1% | 0.01% |
| 浓度范围 | 0.0~50.0% | 0.00~50.00% |
| 波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
| 密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
| 密度范围 | 0.001—2.200g/cm3 | 0.0001—2.2000g/cm3 |
| 测量种类 | 氢氧化钠溶液与其它两种成分组成的混合溶液 |
| 测量模式 | 一个氢氧化钠浓度模式与3个自定义浓度模式 |
| 浓度测量原理 | 密度-浓度查表法 |
| 记忆方式 | 一个记忆步骤 |
| 结果显示 | 氢氧化钠浓度、波美度、密度 |
| 准确性验正方式 | 蒸馏水校正 / 蒸馏水验正 / 氢氧化钠标准溶液 |
| 电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ （默认欧规插头，或选择其它国别插头） |
| 毛重/尺寸 | 4.3kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |

标准附件:

DA-300SH标准附件：

①主机、②测量放置板、③DE-20A标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个

DE-120SH标准附件：

①主机、②测量放置板、③DE-20A标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个

DE-20A标准液体测量组件：含不锈钢挂钩1个、标准玻璃砝码1个、测量杯1个

选购附件：

- DE-20A标准液体测量组件

- DE-20B防腐蚀性液体测量组件

- DE-20C高粘度不锈钢测量砝码