泡沫海绵密度与吸水率测试仪

DA-300PF   DE-150PF

本产品是DahoMeter『达宏美拓』专门针对海绵领域推出的一款密度测量与吸水率测量仪器；本产品精准度高，品质优良，操作顺畅方便、省时；具有更好的测量稳定性与可靠性；适合要求较高的场合。

主要针对：

包装材料、缓冲材料、海绵、泡绵、泡沫、保温隔热材料、防护材料、鞋材、内衣、汽车、体育与运动器体、家具木工企业、儿童车、聚合物、防震材料、新材料研究实验室。依据GB/T6343、GB/8810、GB/T2669、GB/T10799、GB/T1033、ASTM D 3574、JIS…等标准规范。

特点与优点：

- 各种海绵、泡绵…等类型的产品皆可测量

- 可测量吸水率

- 任何人都可以轻易操作

- 测量快速，稳定性能好

- 具有定体积密度测量功能

- 大容量PC材质水槽

- 使用水作介质，也可使用其它液体介质

- 具有实际水温补偿功能

- 配置专用防风防尘罩

- 可适应车间，实验室等所场

- 提供三年品质保障服务

技术指标：

| 品牌 | DahoMeter达宏美拓 |
| --- | --- |
| 型号 | DA-300PF | DE-150PF |
| 最大称重 | 300g | 150g |
| 称重精度 | 0.005g | 0.001g |
| 密度 | 可读性 | 0.1 kg/m3 | 0.1 kg/m3 |
|  | 测量平台 | ABS注塑成型 | 铝合金成型 |
|  | 范围 | 0.1 kg/m3~99.9 kg/m3 | 0.1 kg/m3~99.9 kg/m3 |
| 结果显示 | 密度、体积、开孔体积、闭孔体积、闭隙率、吸水率 |
| 测量原理 | 阿基米德原理浮力法 |
| 测量时间 | 约5~30秒 |
| 水槽 | 一体注塑成型专业透明测量水槽（尺寸：长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm） |
| 参数设定 | 具有实际水温设定、测量介质密度设定、饱和介质密度设定 |
| 校正方式 | 单键校正、自动检测 |
| 标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个、⑨测浮体配件一套 |
| 电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ （默认欧规标准插头，或选择其它国别标准插头） |
| 毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |

东莞市宏拓仪器有限公司

联系人：范小姐           手机：18925596503

电话：0769-23181251      传真：0769-23181253

网址：http://www.dahometer.com.cn/

联系地址：广东省东莞市道滘镇大岭丫村第三工业区新丫路2号-1